## Slide 1: Sistema de adquisición, filtrado y Tratamiento digital de una señal acústica
MUIT – 2018 , UAH, Subsistemas.

## Slide 2: Índice
Introducción
Motivación
Objetivos
Implementación
Mejoras y conclusiones
Bibliografía
Demo
Problemas

## Slide 3: Introducción
Sistema adquisición, filtrado y tratamiento digital

## Slide 4: Motivación
Unificar conocimientos de varias asignaturas.
Subsistemas
SEDA
Diseño digital

## Slide 5: Motivación
Aplicación de estos conocimientos a un entorno concreto: la música.
Historia de la guitarra eléctrica y los efectos.

## Slide 6: Motivación
Generar un pedal multiefectos “LO-FI” de bajo coste.
Aplicar ideología GNU y “Código abierto”.

## Slide 7: Objetivos
HARDWARE:
  Adquirir señales acústicas ruidosas de una guitarra eléctrica, sin amplificar, que oscilan entre 150mV-400mV.
  Adaptar dichas señales para poder realizar un ajuste óptimo en el ADC (SPAN fijo 3.3V).
  Hacer uso de la tarjeta de desarrollo “Mini-DK2”, concretamente de los siguientes componentes:
    ADC integrado (12bits).
    DAC integrado (10bits).
    Microcontrolador LCP1768.
  Diseñar sendas etapas de filtrado y conformado de la señal para eliminar la componente ruidosa de esta y evitar solapamiento de armónicos superiores a 5KHz.

## Slide 8: Objetivos
SOFTWARE:
  Tratar digitalmente la señal adquirida en el ADC en TIEMPO REAL.
  Implementar los siguientes efectos/modulaciones de manera digital:
    Delay.
    Distorsión.
  Implementar un Filtro-FIR con estructura sistólica de coeficientes simétricos que ayude al conformado de la señal evitando el solapamiento a la frecuencia citada en la anterior diapositive (5KHz).

## Slide 9: Índice
Introducción
Motivación
Objetivos
Implementación
Mejoras y conclusiones
Bibliografía
Demo
Problemas

## Slide 10: Implementación: General
Sistema adquisición, filtrado y tratamiento digital

## Slide 11: Implementación: General
Etapa de entrada (filtrado y conformado)
Tarjeta de desarrollo Mini-DK2.
Etapa de salida
(filtrado y conformado)

## Slide 12: Implementación: Etapa Entrada
Parámetros a tener en cuenta:
  Zin: En dispositivos “Hi-Fi”, no debe ser inferior a 1MΩ para evitar el “tone-sucking”. En nuestro caso Zin≈0.5MΩ , admisible puesto que se trata de un dispositivo “Lo-Fi”.
  Ganancia: Ha de ser variable para poder ajustar el SPAN de manera óptima teniendo en cuenta que se va a tener un rango dinámico amplio y variable (pastillas distintas, circuito de previo distinto, etc.).

## Slide 13: Implementación: Etapa Entrada
Filtros Paso-Bajo:
  R2-C2/R4-C5: Eliminan el exceso de armónicos (5KHz) que puedieran dar lugar a solapamientos.
Filtros Paso-Alto:
  R1-C1/R3-C3: Eliminan la componente continua y evitan zumbidos.
Otros:
  R0: Evita “popping-sounds”.
  R1: Resistencia de polarización (masa virtual AO – 1.5v).
  C4: Elimina posibles oscilaciones.
  Rv1: Potenciómetro para ganancia variable (G[1,21]).

## Slide 14: Implementación: Etapa Salida
Filtro paso-bajo “Sallen&Key” de orden tres, para eliminar armónicos superiores a 5KHz.
C9: Elimina componente continua a la salida y zumbidos.

## Slide 15: Implementación: Alimentación
C11-R13-C12: Filtro CRC para eliminar ruidos de +2Hz.
C10: Para desacoplo local (en caso de implementarse en placa).

## Slide 16: Implementación: Software
La señal adquirida mediante el ADC integrado de la tarjeta “Mini-DK2” se somete a diferentes efectos:
  Delay
  Distorsión
  Fuzz
  Echo
  Reverb
  Octavador
  Trémolo

## Slide 17: Implementación: Delay
  El efecto de Delay se obtiene generando una salida de audio en la cual aparezcan las muestras actuales de entrada mezcladas con muestras anteriores atenuadas.
  Buffer muestras: 18384.
  Frecuencia muestreo ADC: 25KHz.
  Tiempo Delay: 0,5 s aproximadamente.

## Slide 18: Implementación: Distorsión
  El efecto de Distorsión consiste en alterar de diferente manera las componentes de audio, cambiando su amplitud, fase o frecuencia.
  Amplitud máxima: 4095 debido a los 12 bits del ADC.

## Slide 19: Implementación: Fuzz
  El efecto de Fuzz consiste en distorsionar las componentes de audio de tal manera que si su amplitud supera un umbral se amplifica a su máxima amplitud y en caso de estar por debajo del umbral su amplitud se hace 0.
  Amplitud máxima: 4095 debido a los 12 bits del ADC.

## Slide 20: Implementación: Echo
  El efecto de Echo consiste en generar una salida de audio simulando que el sonido se refleja y por lo tanto apareciendo muestras de audio repetidas y atenuadas.

## Slide 21: Implementación: Reverb
  El efecto de Reverb consiste en simular múltiples reflexiones del sonido y dar sensación de que éste permanece en el ambiente unos instantes tras la desaparición del sonido original.

## Slide 22: Implementación: Octavador
  El efecto de Octavador consiste en simular que la nota tocada es una octava más aguda o más grave, dando la sensación de que hay dos guitarras tocando al mismo tiempo.

## Slide 23: Implementación: Trémolo
  El efecto de Trémolo consiste en variar periódicamente la amplitud de las componentes de entrada mientras que la frecuencia se mantiene constante.
  En este caso se utiliza una sinusoide para modular la amplitud.
    1000 puntos.
    Amplitud máxima 4095.

## Slide 24: Problemas

## Slide 25: Índice
Introducción
Motivación
Objetivos
Implementación
Mejoras y conclusiones
Bibliografía
Demo
Problemas

## Slide 26: Mejoras

## Slide 27: Conclusiones

## Slide 28: Bibliografía
http://culturizando.com/la-historia-de-la-primera-guitarra-electrica/ – Figura primera guitarra eléctrica.
https://duckduckgo.com/images – Figuras.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5786095 – Figura “Sallen&Key” genérico.
http://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf - Análisis Filtro “Sallen&Key”.

## Slide 29: DEMO TIME!

## Slide 30: ¡Muchas Gracias!